## Slide 1: Misure, IoT e condition based monitoring
PMI Network, Webinar 21 lugio 2020
Marco Tarabini, Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica

## Slide 2: La quarta rivoluzione industriale
IoT è uno dei paradigmi della quarta rivoluzione industriale.
IoT
Cyber-physical systems
Cognitive computing (AI)
Big Data
Artificial Intelligence
Cloud computing
La predictive maintenance sfrutta tutti i 4 paradigmi

## Slide 3: Internet delle cose – Internet of Things
Internet delle cose (IoT) è un neologismo riferito all'estensione di Internet al mondo degli oggetti.
Il concetto rappresenta una possibile evoluzione dell'uso della rete internet: gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri.
Esempi:
l’abbigliamento raccoglie dati durante attività sportiva, consentendo di gareggiare e confrontarsi con persone dall'altra parte del globo,
i medicinali avvisano i parenti se l’anziano non ha assunto le dosi giornaliere

## Slide 4: Industrial IoT
L’ industrial internet of things (IIoT) è un termine che fa riferimento a strumenti e altri dispositivi interconnessi collegati in rete con le applicazioni industriali dei calcolatori, compresa la produzione e la gestione dell'energia.
La connettività consente la raccolta, lo scambio e l'analisi dei dati, facilitando il miglioramento della produttività e dell'efficienza e portando vantaggi nella conoscenza e successiva gestione del processo.
L'IIoT sono la base per sistemi avanzati di controllo distribuito, e consentono un maggiore grado di automazione utilizzando il cloud computing per perfezionare e ottimizzare il processo produttivo.

## Slide 5: IoT: un esempio
Notes: In the IoT ecosystem an entity uses a remote (smartphone, tablet, etc.) to send a command or request for information over a network to an IoT device. The device performs the command or sends information back over the network to be displayed and analyzed on the remote. There are multiple locations where the data from the IoT device can be analyzed and stored including the cloud, a local data base, on the remote, or on the IoT device itself

## Slide 6: I 4 livelli dell’IoT
Sensor Layer: sensori e dispositivi connessi raccolgono informazioni
Network Layer: la rete consente di trasmetterle a distanza
Data Layer: i dati vengono memorizzati e analizzati da sistemi di calcolo sempre piu complessi
Infrastructure layer: gli oggetti diventano parte di interi ecosistemi intelligenti

## Slide 7: La catena del valore tradizionale
March 10, 2014, “The Future Of Business Is Digital” Forrester report

## Slide 8: Ecosistemi dinamici
Il cliente integra sistemi digitali con prodotti fisici
Le aziende interagiscono, scambiandosi prodotti e dati, con fornitori, clienti e venditori.
I servizi digitali connessi ai prodotti diventano parte integrante della catena del valore.
Esempi concreti anche nelle PMI del lecchese.

## Slide 9: Tipi di manutenzione
Dal run to failure alla condition-based maintenance

## Slide 10: Manutenzione
La manutenzione esiste da quando il primo cavernicolo si è stancato di costruire una nuova lancia per ogni animale che voleva cacciare ed ha pensato che potesse impiegare meglio il proprio tempo se gli attrezzi da caccia fossero durati piu a lungo
L'evoluzione della tecnologia ha portato a tre punti chiave:
Sensori accurati a basso costo
Reti wireless o comunque ad alta capacità di trasmissione dati
Software di analisi,
Il mondo della manutenzione sta quindi svoltando verso tecniche di manutenzione proattiva avanzata; tra di esse, la manutenzione basata sulle condizioni della macchina (CBM)

## Slide 11: Tipi di manutenzione
Esistono diversi tipi di manutenzione:
Manutenzione preventiva
  Time Based Maintenance (TBM)
  Failure Finding Maintenance (FFM)
  Risk Based Maintenance (RBM)
  Condition Based Maintenance (CBM)
  Predictive Maintenance (PDM)
Manutenzione Correttiva
  Deferred Corrective Maintenance
  Emergency Maintenance (EM)

## Slide 12: Manutenzione programmata
Sostituzione o al rinnovo di un componente per ripristinarne l'affidabilità ad un determinato orario, intervallo o utilizzo, indipendentemente dalle sue condizioni.
Lo scopo della Manutenzione programmata è proteggere dal guasto di parti soggette ad usura note che hanno un tempo medio prevedibile tra i guasti (MTBF); si presuppone che il guasto sia legato all'età e che si possa determinare una chiara durata di vita. Oppure, che semplicemente non vale la pena di valutare la condizione e che una sostituzione basata sul tempo è più economica e ancora (ragionevolmente) efficace.
La Manutenzione programmata non può gestire modalità di guasto non legate all'età e quindi dovrebbe costituire solo una parte del programma di manutenzione complessivo

## Slide 13: Manutenzione in caso di guasto
Sulle macchine sono tipicamente installati trasduttori che hanno lo scopo di rilevare i guasti associati alle funzioni di protezione. Un esempio tipico sono le valvole di sicurezza per condotte in pressione o i termometri per identificare temperature troppo alte negli impianti.
I sensori non sono necessari per il funzionamento dell’impianto fino a quando non si verifica un guasto. In condizioni operative normali non si saprà se questa apparecchiatura è ancora funzionante, cioè le modalità di guasto sono nascoste.
La manutenzione non impedisce il guasto, ma semplicemente lo rileva. Una volta rilevato, si procede alla riparazione.

## Slide 14: Manutenzione basata sul rischio
RBM utilizza una metodologia di valutazione del rischio per assegnare le risorse di manutenzione a quegli asset che comportano il rischio maggiore in caso di guasto (rischio = probabilità x conseguenza).
Le apparecchiature che presentano un rischio più elevato e conseguenze alte di guasto sono soggette a ispezioni più frequenti. Le apparecchiature a basso rischio possono essere sottoposte a manutenzione con una frequenza molto più bassa e possibilmente con una portata di lavoro molto più ridotta.
RBM è essenzialmente una manutenzione preventiva in cui la frequenza e la portata delle attività di manutenzione sono continuamente ottimizzate sulla base dei risultati dei test o delle ispezioni e di un'accurata valutazione del rischio.

## Slide 15: Condition-Based Maintenance
La maggior parte delle modalità di guasto non sono legate all’età, ma danno qualche sorta di avvertimento che qualcosa sta per verificarsi.
Questi avvertimenti sono la base della CBM; se qualcosa è nelle prime fasi del guasto, può essere possibile intervenire per evitare che il guasto stesso si verifichi completamente
La CBM cerca quindi la prova fisica che un guasto si sta verificando o sta per verificarsi. Pensare al CBM in questo modo mostra le sue più ampie applicazioni al di fuori delle tecniche di condition monitoring spesso associate solo ad apparecchiature rotanti.

## Slide 16: La Curva P-G
Prestazioni funzionali
P: cambiamento delle condizioni di funzionamento
Funzionamento corretto
Peggioramento delle condizioni
Guasto incipiente
G: Guasto
Crollo funzionalità
Tempo
Lasso di tempo P-G

## Slide 17: Condition-Based Maintenance
Se il guasto non viene rilevato, il danneggiamento continua fino a quando non si verifica un guasto funzionale (punto «G"). L'intervallo di tempo tra P e G, comunemente chiamato intervallo P-G, è la finestra di opportunità durante la quale un'ispezione può eventualmente rilevare il guasto imminente e dare il tempo di affrontarlo.
CBM non riduce la probabilità che si verifichi un guasto attraverso il rinnovo della vita, ma mira invece ad intervenire prima che il guasto si verifichi, con la premessa che questo è più economico e dovrebbe avere un impatto minore sulla disponibilità.
CBM non ripara le macchine e non arresta i guasti:permette solo di trovare i problemi prima che diventino un guasto.

## Slide 18: Condition-Based Maintenance
L’efficacia della CBM dipende dalla durata dell'intervallo P-G.
Se il tempo tra avvisaglia e guasto è lungo si possono mobilitare risorse e prevenire il guasto (anche se la produzione è ancora ferma per la durata della manutenzione).
Se l'intervallo P-G è di pochi giorni, le azioni organizzative che ne risultano sono simili ad un guasto e il valore della CBM è in gran parte persa.
Affinché CBM sia efficace, è essenziale un intervento precoce. Ciò richiede un processo efficiente ed efficace per la raccolta dei dati, l'analisi dei dati, il processo decisionale e infine l'intervento.
Per le modalità di guasto il tempo P-G è altamente incerto, la CBM non è una strategia efficace.

## Slide 19: Manutenzione predittiva
Fino a qualche anno fa, manutenzione Predittiva era sinonimo di CBM.
L'avvento dell'Intelligenza Artificiale, i costi più bassi di trasduttori e IIoT e le tecniche ML hanno differenziato PM da CBM.
PM è un'estensione della CBM in cui utilizziamo i parametri di processo per determinare se un impianto si sta allontanando dalle condizioni operative stabili e si sta dirigendo verso il guasto.

## Slide 20: Cosa (e come) misurare nell’era IIoT
Vibrazione, temperature, consumi elettrici, interazioni utente

## Slide 21: Nuovi paradigmi
Misure di vibrazione per manutenzione e monitoraggio
Passato
misura accurata, puntuale, costosa, non necessariamente continuativa
Futuro
sistemi di misura diffusi, basati su trasduttori economici, non necessariamente in riferibilità, per raccogliere dati sul processo.

## Slide 22: Cosa misurare

## Slide 23: Temperatura
La temperatura è stata per lungo tempo il parametro fondamentale per la diagnostica delle macchine, insieme alla pressione dei fluidi.
Le temperature vengono comunemente misurate dai PLC di processo. I dati sono solitamente lenti e non causano grosse problematiche di gestione del dato
Tradizionalmente misurata con termpocoppie e termoresistenze; IoT sta portando dispositivi con uscita digitale a costi bassissimi.

## Slide 24: Rumore
Avvento sul mercato dei primi microfoni MEMS a condensatore nel 2015
Primi microfoni MEMS piezoelettrici lanciati sul mercato nel 2019
Il mercato andrà verso array di microfoni direzionali MEMS per avere capacità selettiva (captare rumore da sorgenti in una posizione specifica in ambienti rumorosi)
Segnale veloce se vogliamo capacità di diagnosi

## Slide 25: Vibrazione
L'analisi delle vibrazioni è la tecnica di monitoraggio più comunemente usata per le apparecchiature rotanti (compressori, pompe centrifughe, motori).
I sensori di vibrazione installati monitorano il movimento assiale, verticale o orizzontale e inviano notifiche quando diventa eccessivo.
Fondamentali e largamente utilizzati per diagnostica macchine rotanti.
Disponibili a basso costo (qualche € per punto di misura) con uscite analogiche o digitali
Segnale veloce se vogliamo capacità di diagnosi

## Slide 26: Analisi del lubrificante
L'analisi del lubrificante è un'altra tecnica non invasiva che può rivelare la condizione interna di una macchina.
Funziona analizzando il numero e la dimensione delle particelle (detriti) come ferro, silicio, silicato di alluminio, ecc. nei campioni di olio raccolti per determinare l'usura degli asset.
https://www.spectrosci.com/resource-center/lubrication-analysis/literature/whitepapers/fluid-analysis-for-predictive-maintenance/

## Slide 27: Misure di ultrasuoni
Le apparecchiature prima della rottura emettono nel campo ultrasonoro (oltre 20 kHz).
Le diagnosi ultrasonore sono applicabili ad una vasta gamma di macchinari.
Sono diagnosticabili difetti di saldatura, corrosione non visibile, perdite di gas o di fluidi, cuscinetti lubrificati in condizioni non corrette.
Necessità di trattare segnali complicati (alta frequenza)

## Slide 28: Termografia IR
Termocamere hanno costi sempre più accessibili
Possibilità di monitorare la temperatura di aree ampie a costi ridotti
Problemi principali:
Emissività dei materiali può variare
  Incertezza nella misura di temperatura
  Effetto del background
Effetto assorbimento dell’aria non trascurabile in alcuni campi di lunghezze d’onda
Necessità di analizzare immagini (smart systems)

## Slide 29: La connessione

## Slide 30: Tecnologie abilitanti
Gli oggetti creano un sistema interconnesso avvalendosi di tecnologie di comunicazione a corto raggio (tag RFID)
Nuove tecnologie emergenti (IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.4e, Low-Rate Wireless Personal Area Networks) in grado di incrementare affidabilità e efficienza energetica
Queste tecnologie di più basso livello, quando integrate in architetture protocollari basate sul protocollo IP, possono dar vita alla visione dell'Internet delle cose, essendo in grado di dialogare con i nodi della rete Internet

## Slide 31: Standard di comunicazione
Le tecnologie tradizionale di Trasferimento dati (Wi-Fi, Zigbee) sono vincolate dalla distanza coperta, dal costo e dalla bassa efficienza energetica.
Le reti geografiche a bassa potenza (LPWAN) stanno cambiando radicalmente le regole del gioco con caratteristiche chiave come l'ampia portata, il bassissimo consumo energetico e i bassi costi operativi e dei dispositivi.

## Slide 32: Casi applicativi – IoT e processo

## Slide 33: Il problema
Sviluppo di un sistema di PM su un sistema di saldatura ad ultrasuoni per una macchina di nuova concezione
Nessun dato noto all’azienda
Criticità dei componenti non nota a priori
Necessità di un approccio ibrido
  simulazioni
  analisi FEM
  analisi sperimentali

## Slide 34: Approccio proposto
deployment
FMEA
Prototipo
Grandezze fisiche da misurare
Esperienza progettisti
Modello
MB
Digital Model
Sensori & posizione
Features
Digital Twin
Generazione guasti «virtuali»
Validazione
Allenamento
Tecniche di identificazione /
Machine Learning
Check qualità prodotto
Predictive Maintenance
Definizione
Start

## Slide 35: Simulazioni
Simulato l’effetto dell’aumento del gioco dei cuscinetti su vibrazione misurata in diversi punti della struttura
Inserimento cuscinetti con caratteristiche congruenti a quelle reali
Rigidezza calcolata automaticamente dal software
Inserimento giochi assiali e radiali
Modello usato per identificare posizioni ottimali dei sensori

## Slide 36: Generazione di segnali virtuali per l’allenamento del sistema
Uno dei problemi principali dei sistemi di ML/DL/AI è la necessità di una fase di addestramento nella quale identificare i parametri nominali di funzionamento
La fase può essere sostituita (o meglio affiancata) dalla generazione di segnali virtuali generati da modelli FEM/multibody
Risultati delle simulazioni aderenti alle evidenze sperimentali

## Slide 37: Sistema di diagnosi qualità del prodotto
Il malfunzionamento può manifestarsi anche come mancanza di qualità del prodotti finito
Sviluppato un sistema di machine vision per identificare eventuali perdite di qualità del prodotto finito
Necessità di sistemi di analisi veloce (10 pezzi/s)
Impossibilità di controllo al 100%  strategie di diagnosi basate su immagini medie
Correlazione
Immagine visibile
Pressure matrix
Modello numerico
Image processing in linea

## Slide 38: Schema generale dell’architettura
Machine Vision
Condition Based Maintenance
OpenCV Raspberry Pi
Segnali già disponibili (US)
Nuovi sensori:
Microfono
Accelerometro
Ultrasuoni
Temperatura/ Umidità/altro
PLC
WeMos Raspberry Pi
Base dati
Kafka & MongoDB
Analisi dati e algoritmi AI
A
B

## Slide 39: Smart Node
Per diminuire la potenza computazionale richiesta al sistema sono stati sviluppati nodi smart
Estrazione feature dal segnale basata sul paradigma dell’Edge Computing
Dati trasmessi al sistema centrale solo se utili
Dati analizzati attraverso algoritmi di machine learning

## Slide 40: Architettura
Nodo basato su microcontrollore
Fino a 4 punti di misura collegati a ciascun nodo smart
Compatibilità con sensori analogici e digitali
Uso di sensori MEMS disponibili in commercio per applicazioni che pervedono numeri di nodi elevati
Measurement node
AI and Edge computing

## Slide 41: Intelligenza artificiale
Implementati diversi layer di intelligenza artificiale
  Feature extraction
  Probabilità di rischio
  Stime RUL (remaining useful life)
I layer sono indipendenti e possono essere attivati singolarmente o in gruppo
Il classic monitoraggio a soglie rimane valido per le fasi iniziali dello startup del sistema
Current absorption data on engine

## Slide 42: Smart Nodes Network

## Slide 43: Altre applicazioni
Monitoraggio della parte idraulica di presse per estrusione dell’alluminio
Sistema per il monitoraggio di pompe per il vuoto
Sistemi ibridi per il monitoraggio di sistemi ferroviari

## Slide 44: Take-home message

## Slide 45: Conclusioni
Sensoristica fondamentale
Non partire con CBM o PM senza prima aver analizzato probabilità di guasto e aver effettuato FMEA
Tutto comincia comunque dai sensori
Molti dati di qualità più bassa forniranno conoscenza dei processi migliore di poche informazioni di alta qualità